## Slide 1: Lý thuyết cơ bản
1. Khái niệm mạng con: Là một hoặc nhiều mạng được tạo thành thông qua việc chia địa chỉ IP từ một mạng gốc. Thường sử dụng cho các cấu trúc mạng phức tạp, có quy mô lớn.
2. Khái niệm chia mạng con: Chia mạng con (chia subnet hay subnetting) là hành động chia Net ID thành các Subnet ID.

## Slide 2: Lý thuyết cơ bản
3. Khái niệm Subnet ID Là địa chỉ mạng con được tạo thành từ một Net ID gốc sau quá trình chia subnet.
4. Ý nghĩa của việc chia mạng con
Quản lý, phân cấp dễ dàng hơn
Tiết kiệm không gian địa chỉ IP
Bảo mật, tránh đụng độ dữ liệu
Giảm tải cho các thiết bị định tuyến.

## Slide 3: Lý thuyết cơ bản
5. Địa chỉ IP

## Slide 4: Lý thuyết cơ bản

## Slide 5: Lý thuyết cơ bản
5. Prefix length Là đại lượng chỉ số bit dùng làm địa chỉ mạng. Chẳng hạn lớp C có prefix length là 24 và ta có một địa chỉ lớp C là 192.168.1.2 thì viết như sau: 192.168.1.2/24
6.Default Mask – Subnet Mask
Default mask: giá trị trần của lớp mạng A, B hoặc C. Ví dụ lớp C: 255.255.255.0
Subnet mask: giá trị trần của mạng con. Được tính khi tất cả các bit của prefix length bằng 1. Ví dụ IP: 192.16.1.46/26 có Subnet mask là: 255.255.255.192

## Slide 6: Lý thuyết cơ bản
7. Subnet Address Là giá trị nhỏ nhất của dải địa chỉ mạng con mà một Subnet có được. Dùng để phân biệt các mạng con với nhau.
8. Broadcast Address Là địa chỉ quảng bá trong một Subnet. Cũng là địa chỉ IP lớn nhất của mạng đó Lưu ý: Subnet Address và Broadcast Address không dùng để gán cho máy chủ và host.

## Slide 7: Lý thuyết cơ bản
9. Nguyên tắc chia subnet - Số host cung cấp phải ≥ số host cần thiết - Số bit phần Net ID mượn phần Host ID phải hợp lệ, không có trường hợp vượt quá.
10. Kỹ thuật chia subnet - Có 2 phương pháp chính: FLSM và VLSM.
- Thông thường, khi có yêu cầu chia mạng gốc thành các mạng con với số host như nhau, ta thường sử dụng kỹ thuật FLSM (fixed length subnet mask).

## Slide 8: Lý thuyết cơ bản
11. Chia Subnet căn bản
Gọi n là số bit phần Net ID mượn phần Host ID
Gọi m là số bit 0 còn lại của Subnet Mask (m = 32 – n – SM hiện tại).
Như thế: Số Subnet: 2ⁿ
Số Host/Subnet : 2m – 2 (trừ đi địa chỉ Subnet Address và Broadcast)
 Bước nhảy: 28-n
 Subnet mask mới: 256 – Bước nhảy

## Slide 9: Lý thuyết cơ bản
11. Chia Subnet căn bản
Các Subnet Address (Subnet ID):
 Subnet ID đầu tiên = 0
 Subnet ID kế tiếp = Subnet hiện tại + Bước nhảy
Trong Subnet ID:
 Host đầu: Subnet ID + 1
 Host cuối: Subnet ID + Bước nhảy – 2
 Địa chỉ Broadcast: Host cuối + 1

## Slide 10: Lý thuyết cơ bản
11.Chia Subnet căn bản Ta phải chia Net ID: 203.162.4.0/24 tăng 2 bit.
 Số Subnet: 2 n = 2 2 = 4
 Số Host trên Subnet : 2 6 – 2 = 62
 Bước nhảy: 2 6 = 64
 SM mới: 256 – Bước nhảy = 256 – 64 = 192
 Subnet mới: 255.255.255.192 = 11111111.11111111.11111111.11000000  /26

## Slide 11: Lý thuyết cơ bản
11. Chia Subnet căn bản Các Subnet ID:
 Subnet ID đầu tiên = 0
 203.162.4.0/26
 Subnet ID kế = Subnet hiện tại + Bước nhảy Tương tự ta tính được:
 203.162.4.64/26
 203.162.4.128/26
 203.162.4.192/26

## Slide 12: Phương pháp VLSM
Khái niệm phương pháp VLSM: VLSM (Variable Length Subnet Mask) là phương pháp chia mạng con với subnet mask thay đổi, cho phép tối ưu hóa số host cung cấp và số host mà hệ thống yêu cầu
. Đối tượng áp dụng Thường áp dụng cho các trường hợp yêu cầu chia mạng con với độ dài subnet mask thay đổi, yêu cầu chặt chẽ về số lượng host trong mỗi subnet. Phương pháp

## Slide 13: Phương pháp VLSM
3. Các bước thực hiện
Sắp xếp các mạng có số host yêu cầu từ cao nhất xuống thấp nhất
Chia Subnet theo thứ tự đã ưu tiên. Sử dụng kết quả thu được ở bước trước để chia subnet cho bước sau.
Lặp lại quá trình trên cho đến khi các subnet đều thỏa mãn yêu cầu.

## Slide 14: Phương pháp VLSM
4. Ví dụ phương pháp VLSM Giả sử công ty XYZ được cung cấp Public IP là 203.162.4.0/24 cho 3 chi nhánh là Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng. Và 3 chi nhánh này có yêu cầu về số host khác nhau như sau:
+ Sài Gòn cần 52 Host
+ Hà Nội cần 25 Host
+ Đà Nẵng cần 22 Host
Hãy chia địa chỉ IP trên sao cho phù hợp với yêu cầu của công ty?

## Slide 15: Phương pháp VLSM
4. Bắt đầu là SG với số lượng IP yêu cầu là 52
Ta có điều kiện số host: 2 m – 2 ≥ 52
 m = 6
 n = 32 – 6 – 24 = 2
 Bước nhảy = 2m = 26 = 64
Theo như công thức trên thì ta có:
+ Subnet ID đầu tiên = 0
 203.162.4.0/26
Và Subnet Mask mới của mỗi Subnet ID trên sẽ được tính theo công thức: SM cũ + n